葫芦岛市企业事业单位环境信息公开表

一、基本信息

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 71642723-7 | 法定代表人 | 吕文军 |
| 生产经营地址 | 辽宁省葫芦岛市新华大街 | 联系电话 | 0429-2178015 |
| 主要产品 | 生产规模 | 生产工艺简介 |
| 汽油 | 650万原油吨/年 | 辽河油系列 南蒸馏装置主要加工辽河油，生产的航煤原料供应给航煤加氢装置、产出航煤；生产的石脑油供应给连续重整装置、产出高辛烷值汽油组分；生产的直馏柴油给柴油加氢装置做原料；生产的蜡油供给蜡油催化装置、产出汽油、催化柴油；生产的渣油直供给延迟焦化装置做原料、产出石油焦，焦化装置产出的汽柴油作为加氢装置精制原料生产柴油；焦化装置产出的干气供给制氢装置产出氢气。 大庆油系列 北蒸馏装置主要加工大庆油，生产的航煤原料供应给航煤加氢装置、产出航煤；生产的石脑油供应给连续重整装置、产出高辛烷值汽油组分；生产的尿料供给尿素脱蜡装置、产出-35#军用柴油、液蜡；生产的渣油供给重油催化装置、产出汽油、催化柴油；催化柴油供给柴油加氢改质装置产出柴油。 |
| 柴油 |  |  |
| 煤油 |  |  |

二、排污信息

| 水污染物 |
| --- |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度 mg/l | 排放总量 （kg） | 核定的排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度mg/l | 超标 情况 |
| 污水处理场 | 五里河沈山铁路桥下游150米 | 连续 | 氨氮 | 0.14 | 372 |  | 8 | 无 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 44.4 | 116223 |  | 50 | 无 |
|  |  |  | 挥发酚 | 0.01 | 33 |  | 0.3 | 无 |
|  |  |  | 硫化物 | 0.01 | 37 |  | 0.5 | 无 |
|  |  |  | 生化需氧量 | 1.74 | 4544 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 石油类 | 1.24 | 3254 |  | 3 | 无 |
|  |  |  | 悬浮物 | 5.4 | 14205 |  | 20 | 无 |
|  |  |  | 总氰 | 0.007 | 17 |  | 0.2 | 无 |
| 大气污染物 |
| 排放口数量 |  |
| 排放口编码或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征 污染物名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放总量(吨) | 核定的 排放总量 | 执行的污染物排放标准浓度mg/m3 | 超标情况 |
| 热电 | 热电公司 | 有组织 | 二氧化硫 | 95 | 439 |  | 200 | 无 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 124 | 573 |  | 200 | 无 |
|  |  |  | 烟尘 | 13.25 | 115 |  | 30 | 无 |
| 催化裂化 | 锦西石化 | 有组织 | 二氧化硫 | 19 | 54.3 |  | 550 | 无 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 167 | 482.3 |  | 240 | 无 |
|  |  |  | 烟尘 | 26.2 | 75.77 |  | 120 | 无 |
| 硫磺回收 | 锦西石化 | 有组织 | 二氧化硫 | 65.8 | 12.58 |  | 960 | 无 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 40.6 | 7.77 |  | 240 | 无 |
| 加热炉 | 锦西石化 | 有组织 | 二氧化硫 | 37 | 130.54 |  | 850 | 无 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 42.4 | 150.18 |  | 240 | 无 |
| 固体废物 |
| 废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量（吨） |
| 污水三泥 | 是 | 外委处理 | 8800 |
| 粉煤灰 | 否 | 附近水泥厂 | 101485 |
| 炉渣 | 否 | 附近水泥厂 | 42964 |
| 噪声 |
| 厂界位置 | 噪声值 | 执行的厂界噪声排放标准限值 | 超标情况 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| 大东门 | 64.5 | 53.6 | 65 | 55 | 无 |
| 大南门 | 63.7 | 53.8 | 65 | 55 | 无 |
| 华亿公司 | 64.3 | 54.3 | 65 | 55 | 无 |
| 化机交界 | 63.7 | 54.2 | 65 | 55 | 无 |
| 其它污染类型 |  |

三、防治污染设施的建设和运行情况

| 设施类别 | 防止污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 净化含硫污水汽提装置 | 1994 | 2400 吨/日 | 正常 |
|  | 重催含硫污水汽提装置 | 1998 | 1560 吨/日 | 正常 |
|  | 污水处理场 | 1979 | 24000 吨/日 | 正常 |
| 大气污染物 | 净化硫磺回收装置 | 1994 | 5000 吨硫磺/年 | 正常 |
|  | 重催硫磺回收装置 | 1998 | 5000 吨硫磺/年 | 正常 |
|  | 100万吨/年催化装置烟气脱硫 | 2013.11 | 15万 标立方米/小时 | 正常 |
|  | 180万吨/年重油催化装置烟气脱硫 | 2013.11 | 23万 标立方米/小时 | 正常 |
|  | 热电公司一期锅炉烟气脱硫脱硝 | 2014.6 | 30万 标立方米/小时 | 正常 |
|  | 热电公司二期锅炉烟气脱硫脱硝 | 2014.6 | 81万 标立方米/小时 | 正常 |
| 固体废物 | 厂内离心机 | 2006.7 | 12.5 立方米/小时 | 正常 |
|  | 厂外离心机 | 2009.2 | 12.5 立方米/小时 | 正常 |
| 噪声 | 消音器 |  |  | 正常 |
| 其他 | 无 |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
| --- |
| 建设项目名称 | 环评批复 | 竣工验收 |
|  | 部门 | 时间 | 文号 | 部门 | 时间 | 文号 |
| `全厂含硫污水集中预处理油回收利用项目 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014 年11月17日 | 葫环审 【2014】53号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2015年8 月31日 | 葫环验【2015】33号 |
| 汽油装车设施油气回收利用 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014 年 11 月 7 日 | 葫环审 【2014】55号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2015年8月 31 日 | 葫环验【2015】31号 |
| 北蒸馏减压系统隐患治理改造项目 | 葫芦岛市环境保护局 | 2013年 8月 26 日 | 葫环审 【2013】85号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2015年1 月 6日 | 葫环验【2015】3号 |
| 北蒸馏常压系统隐患治理改造项目 | 葫芦岛市环境保护局 | 2013 年 8月 26 日 | 葫环审 【2013】84号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2015年 1月6日 | 葫环验【2015】2号 |
| 热电公司1#-6#炉电除尘改造 | 葫芦岛市环境保护局 | 2013年 6月 25日 | 葫环审 【2013】61号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014年 12月17日 | 葫环验【2014】23号 |
| 热电公司一期锅炉烟气脱硫脱销技术改造 | 葫芦岛市环境保护局 | 2013年 6 月 25 日 | 葫环审 【2013】59号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014年12月 17 日 | 葫环验【2014】24号 |
| 热电公司二期锅炉烟气脱硫脱销技术改造 | 葫芦岛市环境保护局 | 2013年 6 月 25 日 | 葫环审 【2013】60号 | 葫芦岛市环境保护局 | 2014年12月 17 日 | 葫环验【2014】25号 |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |

五、突发环境事件应急预案

| 突发环境事件应急预案 |
| --- |
| 备案部门 | 葫芦岛市环保局 | 备案时间 | 2016.12.29 |
| 主要内容 | 中国石油锦西石化分公司根据企业内外部环境变化，结合各项生产经营风险，依据国家突发事件应对法、辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法、石油化工企业预案编制指南以及其他的法规、标准或规定，修订完成了《锦西石化分公司突发环境事件应急预案》。 本预案适用于锦西石化分公司在生产过程中因各种因素引发的所有可能造成人员伤害、环境危害和生态破坏以及可能导致重大财产损失的突发环境事件，重点侧重于储罐区、生产装置、危险物质、危废以及污水处理场方面的应急处置，适用范围包括锦西石化公司所属单位。 |

六、环境自行监测方案

| 主要内容 | 根据辽宁省国家重点监控企业自行监测方案编写提纲要求，企业开展了环境自行监测方案的编制工作。主要包括企业基本情况、主要污染物产生、处理情况概述、自行监测条件及组织情况、监测内容、执行标准质量控制情况、自行监测信息公开、监测点位示意图等。 |
| --- | --- |

七、其他应当公开的环境信息

| 其他应当公开的环境信息 | 无 |
| --- | --- |

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。